## Slide 1
SQFMI Watchy · Tokyo Maker Faire → 學造工作室
Watchy 親手玩
開源電子紙手錶，從組裝到自己畫錶面
組裝、第一次開機、燒官方韌體，再用 vibe coding 畫一個名牌錶面。
1 組裝開機
2 燒官方範例
3 設 Wi-Fi
4 畫名牌錶面
https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
1 / 24
Notes: 開場講清楚：今日係動手，唔係聽規格。呢堂係 LCD 工作坊嘅電子紙姊妹堂，產品係 Watchy。Larry 喺 Tokyo Maker Faire 買返呢隻，帶返學造工作室。每人要組裝、第一次開機、燒官方韌體，再用 vibe coding 畫自己個錶面。之後問 AI 之前，一定要先貼硬件卡，叫佢唔好改 pin。來源：https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started

## Slide 2
今日會做成乜
四個 mission，做完先算玩過
1
組裝同第一次開機
接螢幕、裝電池。 用掣試出廠畫面。 鐘要自己走。
2
Arduino 同上載官方範例
裝板、裝 Watchy 庫。 入 bootloader。 燒程式庫自帶嘅錶面示例。
3
設 Wi-Fi，對時
加入名叫 Watchy Ap 嘅網絡。 開 http://192.168.4.1。 香港 GMT 偏移係 +8。
4
用 vibe coding 畫名牌錶面
貼硬件卡。 只改 drawWatchFace()。 上半名字，下半時間。
課後先玩，今日唔逼
加電量、圖標、天氣。天氣要 Wi-Fi 通咗先至好試。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
2 / 24
Notes: 用呢張講今日四個 mission，唔好加時間承諾。課後先先係電量、圖標、天氣，今日唔逼。Mission 4 先叫 AI。之前三關係為咗證明錶係生嘅、官方範例燒得入、Wi-Fi 對得時。

## Slide 3
硬件是乜
開源電子紙手錶，跟 getting-started
係咩
SQFMI 開源電子紙手錶
螢幕
200×200，黑白 日光可讀 接近 180° 視角 超低功耗
尺寸
46.0 × 35.5 × 9.5 mm 13 g
而家呢套 kit · Hardware 頁 revision 3.0（2024 年 6 月）
文件寫 ESP32-S3。SoC 係 ESP32-S3FN8。
RTC 係外置 32 kHz 晶振。USB-Serial 係內置 CDC/JTAG。
bootload / reset 用按鈕做。舊版用 DTR/RTS。
程式庫亦支援舊 V1 / V1.5 / V2。呢堂跟 getting-started，即 S3、按鈕 bootloader。 如果你塊板係舊版，停低，先對 revision 先好燒。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
3 / 24
Notes: 對住實物講，唔好加規格。螢幕 200×200 黑白，日光可讀，接近 180 度視角，超低功耗。而家 kit 文件寫 ESP32-S3。Hardware 頁 revision 3.0 係 2024 年 6 月：SoC ESP32-S3FN8，RTC 係外置 32 kHz 晶振，USB-Serial 係內置 CDC/JTAG，bootload 同 reset 用按鈕，舊版用 DTR/RTS。尺寸 46.0 × 35.5 × 9.5 mm，13 g。程式庫亦支援 V1、V1.5、V2。呢堂跟 getting-started，即 S3、按鈕 bootloader。如果學員塊板係舊版，叫佢停低，先對 revision 先好燒。

## Slide 4
開始前先睇呢幾條
官方警告，做齊先動手
1
先睇說明，檢查有冇欠件或者爛件。
2
零件夾得好實，小心取出。螢幕係玻璃，一屈就裂。
3
裝同拆電池要小心，唔好整爛 PCB 上嘅零件。
4
鎖殼之前，先試 PCB。
5
唔好貼附帶膠紙。殼會固定螢幕。只有唔用外殼先考慮貼，而且要核對齊三次。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
4 / 24
Notes: 組裝之前逐條讀。呢啲係官方警告。零件夾實，取出要小心。螢幕係玻璃，一屈就裂。裝同拆電池要小心，唔好整爛 PCB 零件。鎖殼之前先試 PCB。唔好貼附帶膠紙。殼會固定螢幕。只有唔用外殼先考慮貼，而且要核對齊三次。

## Slide 5
組裝 1
接螢幕：金腳向上，黑扣鎖實
1
排線穿過 PCB 條槽。
2
排線上面啲金色針腳，要向上。
3
插入前，將黑扣輕輕拉出少少。
4
插入排線，再將黑扣推返入去鎖實。
5
對齊：螢幕唔好伸出 PCB 錶帶孔嘅上邊或者下邊。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
5 / 24
Notes: 接螢幕先講次序，唔好代學員插。排線穿過 PCB 條槽。金色針腳要向上。插入前黑扣輕輕拉出少少，插入後推返去鎖。對齊：螢幕唔好伸出 PCB 錶帶孔上邊或者下邊。螢幕係玻璃，唔好屈。

## Slide 6
組裝 2
電池同 USB，殼唔好硬撬
1
接上電池。
2
插 USB，開始充電。
3
收殼之前，先將電池線收埋。
收殼
所有嘢都要貼底、對齊，先扣上面。 唔好硬撬殼——會整爛螢幕同掣。 鋁殼：螺絲唔好擰太實，螢幕會裂。慢慢校。
鋁殼組裝影片
CNC aluminum case https://www.youtube.com/watch?v=rbVr9eVb72M
收唔到殼
官方 FAQ 有逐步指南。跟 getting-started 頁，唔好自己搵第二條網址。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
6 / 24
Notes: 接電池，再插 USB 開始充電。收殼前先將電池線收好。殼要貼底、對齊先扣上面。唔好硬撬，會整爛螢幕同掣。鋁殼螺絲唔好擰太實，螢幕會裂，慢慢校。鋁殼組裝影片：https://www.youtube.com/watch?v=rbVr9eVb72M收唔到殼：官方 FAQ 有逐步指南，跟 getting-started 頁，唔好另寫 FAQ 網址。

## Slide 7
四粒制點用
只記官方名，唔畫邊左右邊
SW1
選單 / 確認
menu / confirm
SW3 同 SW4
上下導航
navigate up / down
SW2
離開 / 取消
exit / cancel
最上面兩粒
官方文字叫最上面兩粒做 Back 同 Up。 入 bootloader 同重開都係用呢兩粒。呢堂唔畫邊粒左、邊粒右。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
7 / 24
Notes: 只講官方名，唔好畫左邊右邊。SW1 係選單 / 確認。SW3 同 SW4 係上下導航。SW2 係離開 / 取消。官方文字叫最上面兩粒做 Back 同 Up。入 bootloader 同重開都係用呢兩粒。唔好估邊粒係左、邊粒係右。

## Slide 8
第一次開機驗證
出廠韌體已經喺度，等個鐘走
1
出廠已經有韌體
基本功能會出嚟，唔使先燒先有畫面。
2
USB + 電池之後試掣
SW1 入選單。SW3 / SW4 移動。SW2 退出。
3
等 1 分鐘
睇個鐘有冇自己更新。
畫面一直唔刷新
唔好連撳掣。 再檢查：FPC 鎖實、金色針腳向上，然後 USB 係咪數據線。 電子紙刷新慢。玻璃樣空白幾秒，係正常。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
8 / 24
Notes: 出廠已經有韌體，基本功能會出嚟。USB 加電池之後：SW1 入選單，SW3 / SW4 移動，SW2 退出。等 1 分鐘，睇個鐘有冇走。如果畫面一直唔刷新，唔好連撳掣。再檢查 FPC 鎖實、金腳向上，然後 USB 係咪數據線。電子紙刷新慢，玻璃樣空白幾秒係正常。

## Slide 9
Arduino 安裝
先裝 IDE，再加板子網址
1
下載並安裝最新 Arduino IDE。
2
File > Preferences
3
Additional Board Manager URLs，加埋下面呢條，一字不改。
複製呢條
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
加完呢條先算裝得板。下一張先喺 Boards Manager 裝 esp32。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
9 / 24
Notes: 下載並安裝最新 Arduino IDE。File > Preferences，喺 Additional Board Manager URLs 加呢條，一字不改：https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json加完先去下一張裝板。

## Slide 10
裝板子
裝 esp32，作者要係 Espressif
1
Tools > Board > Boards Manager
2
搜 esp32，安裝最新。作者係 Espressif Systems。
唔好裝錯呢個
Arduino ESP32 Boards
個名似，但唔係。要裝 Espressif Systems 嗰個 esp32。
搞掂：Boards Manager 見到 esp32，作者係 Espressif Systems。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
10 / 24
Notes: Tools > Board > Boards Manager。安裝最新 esp32，作者一定係 Espressif Systems。唔好裝錯 Arduino ESP32 Boards。裝錯嘅話，後面 ESP32S3 Dev Module 同 8MB 設定會對唔上。

## Slide 11
裝 Watchy 程式庫
裝 Watchy，連依賴一齊裝
1
Sketch > Include Library > Manage Libraries
2
搜 Watchy，安裝最新。
3
依賴都要裝好：GxEPD2、WiFiManager、rtc_pcf8563 等。
版本
公開 config.h 寫住 WATCHY_LIB_VER 1.4.14，截至呢堂。 如果 Library Manager 有更新，裝更新嗰個。板設定仍然跟後面嗰張。
搞掂：Library Manager 入面 Watchy 已安裝，依賴冇缺。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
11 / 24
Notes: Sketch > Include Library > Manage Libraries。搜 Watchy，裝最新。依賴都要裝好：GxEPD2、WiFiManager、rtc_pcf8563 等。公開 config.h 寫住 WATCHY_LIB_VER 1.4.14，截至呢堂。如果 Library Manager 有更新，裝更新嗰個。板設定仍然跟後面上載嗰張，唔好自己改。

## Slide 12
入 bootloader · 上載前必做
先放 Back，再放 Up
1
插 USB。
2
按住最上面兩粒（Back 同 Up），超過 4 秒。
3
先放 Back，再放 Up。
4
應該見到 ESP32S3 串口，個名似 COM 或者 cu.*。
入 bootloader 嘅次序
先放 Back 然後放 Up
唔好撈亂
重開係先放 Up。 次序相反。 睇下一張。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
12 / 24
Notes: 上載之前必做。插 USB。按住最上面兩粒 Back 同 Up 超過 4 秒。先放 Back，再放 Up。應該見到 ESP32S3 串口，個名似 COM 或者 cu.*。重開嘅放手次序相反：重開係先放 Up。唔好撈亂。下一張先講重開。

## Slide 13
點樣重開 · 上載完成之後
先放 Up，再放 Back
1
按住最上面兩粒（Back 同 Up），超過 4 秒。
2
先放 Up，再放 Back。
3
等幾秒，等開機同螢幕刷新。
4
上載完成之後先用呢個。
重開嘅次序
先放 Up 然後放 Back
對返上一張
入 bootloader 係先放 Back。 呢張相反。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
13 / 24
Notes: 上載完成之後先做呢個，唔好同上載前嘅 bootloader 撈亂。同樣按住最上面兩粒 Back 同 Up 超過 4 秒。先放 Up，再放 Back。等幾秒，等開機同螢幕刷新。電子紙慢，空白幾秒先畫到面，係正常。

## Slide 14
選板設定 · 必須照做
ESP32S3 Dev Module，8MB，spiffs
1
揀 Watchy 嘅串口。
2
冇串口：再入 bootloader（先放 Back）。用數據線，唔好用純充電線。換一個 USB 口。
3
Tools > Board > ESP32 Arduino > ESP32S3 Dev Module
4
Tools > Flash Size > 8MB (64Mb)
5
Tools > Partition Scheme > 8M with spiffs...
6
其他全部維持預設。唔好自己改。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
14 / 24
Notes: 必須照做，其他維持預設。揀 Watchy 嘅串口。冇串口：再入 bootloader（先放 Back），用數據線唔好用純充電線，換一個 USB 口。Tools > Board > ESP32 Arduino > ESP32S3 Dev Module。Tools > Flash Size > 8MB (64Mb)。Tools > Partition Scheme > 8M with spiffs...其他全部預設。

## Slide 15
上載官方範例
燒錶面示例，再重開
1
打開示例
File > Examples > Watchy。課堂預設：7 segment / 7_SEG。選單名唔同，就用程式庫自帶嘅錶面示例。
2
撳 Upload
上載前要已經入咗 bootloader，串口係 Watchy 嗰個。
3
上載完成就重開
先放 Up，再放 Back。等畫面。
搞掂咁樣
搵到串口。 上載完，冇錯誤。 重開之後，幾秒內電子紙畫出錶面。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
15 / 24
Notes: File > Examples > Watchy。課堂預設係 7 segment / 7_SEG 錶面示例。如果選單名唔同，用程式庫自帶嘅錶面示例，唔好自己搵第二個專案。撳 Upload。完成之後用重開：先放 Up，等畫面。搞掂係：搵到串口、上載冇錯誤、重開後幾秒內電子紙畫出錶面。

## Slide 16
設 Wi-Fi
加入 Watchy Ap，開 192.168.4.1
1
手錶主選單揀 Setup Wifi。
2
電話或電腦加入名叫 Watchy Ap 嘅網絡。
3
瀏覽器開 http://192.168.4.1。iPhone 會自己開。
4
撳 Configure WiFi。
5
輸入 SSID 同密碼。SSID 可以由畫面頂部網絡列表預填。
6
撳 Save，等到完。停留喺呢頁。
成功
手錶顯示 local IP 同埋 SSID。
失敗，字串係呢句
Setup failed & timed out!
逾時
WIFI_AP_TIMEOUT 60 秒。SSID 係 Watchy Ap。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
16 / 24
Notes: 喺手錶主選單揀 Setup Wifi。電話或電腦加入名叫 Watchy Ap 嘅網絡。開 http://192.168.4.1。iPhone 會自己開呢頁。撳 Configure WiFi。輸入 SSID 同密碼。SSID 可以由畫面頂部網絡列表預填。撳 Save，等到完。停留喺頁面，唔好走。成功：手錶顯示 local IP 同 SSID。失敗字串一字不改：Setup failed & timed out!程式庫 captive portal 逾時係 WIFI_AP_TIMEOUT 60 秒。SSID 係 Watchy Ap。

## Slide 17
Wi-Fi 排錯
Info、清設定，再對香港時間
1
開 Info
喺 http://192.168.4.1 開 Info。
2
睇 MAC
檢查路由器係咪允許列出嚟嘅 MAC address。
3
仍然卡住
Info 頁 > Erase Wifi Config。等 Watchy 自己重啟，再做 Setup Wifi。
香港時間
Wi-Fi 通咗之後，如果而家燒咗嘅 firmware 選單有 Sync NTP 或 set time，先用。 香港 GMT 偏移係 +8。選單冇就唔好自己估個名。 程式庫方法係 setupWifi() 同 syncNTP()。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
17 / 24
Notes: 卡住先去 http://192.168.4.1 開 Info。睇路由器係咪允許列出嚟嘅 MAC。仍然卡住：Info 頁 > Erase Wifi Config，等 Watchy 自己重啟，再做 Setup Wifi。Wi-Fi 通咗之後，如果而家燒咗嘅 firmware 選單有 Sync NTP 或 set time，先用。香港 GMT 偏移係 +8。選單冇就唔好自己估個名。程式庫方法係 setupWifi() 同 syncNTP()。

## Slide 18
今日其實只改一個位
只 override drawWatchFace()
將 7_SEG 示例嘅 settings.h 複製到你個 sketch folder，同 .ino 並排。
#include <Watchy.h> #include "settings.h" class MyFirstWatchFace : public Watchy { public: MyFirstWatchFace(const watchySettings& s) : Watchy(s) {} void drawWatchFace() { display.setCursor(25, 110); display.print(currentTime.Hour); display.print(":"); display.println(currentTime.Minute); } }; MyFirstWatchFace m(settings); void setup() { m.init(); } void loop() { } // never runs; Watchy deep-sleeps after init()
currentTime
有 Hour 同 Minute。
畫面
200×200。後畫嘅會蓋住先畫嘅。
setCursor(x, y)
係文字嘅左下角。
補 0
小時同分鐘小於 10 要補 0。官方示例係咁做。
loop()
留空。init() 之後 deep-sleep，loop 唔會行。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
18 / 24
Notes: 官方改錶面嘅方法係 override drawWatchFace()。將 7_SEG 示例附帶嘅 settings.h 複製到自己個 sketch folder。最少範式就係呢段：繼承 Watchy，只改 drawWatchFace()。currentTime 有 Hour 同 Minute。畫面 200×200。後畫嘅會蓋住先畫嘅。setCursor(x, y) 係文字左下角。小時同分鐘小於 10 要補 0，官方示例係咁做。loop() 唔會行。Watchy 喺 init() 之後 deep-sleep。

## Slide 19
硬件卡
整段貼上去，叫 AI 唔好改 pin
機械：SQFMI Watchy，跟 getting-started，ESP32-S3（200×200 電子紙） 請用 Watchy 程式庫，繼承 Watchy，只改 drawWatchFace()。唔好改 pin、唔好新增接線、唔好換 display driver。 V3 pins from library config.h (ARDUINO_ESP32S3_DEV): MENU_BTN_PIN 7, BACK_BTN_PIN 6, UP_BTN_PIN 0, DOWN_BTN_PIN 8 DISPLAY_CS 33, DISPLAY_DC 34, DISPLAY_RES 35, DISPLAY_BUSY 36 I2C SDA 12, SCL 11 SPI SS 33, MOSI 48, MISO 46, SCK 47 ACC_INT_1_PIN 14, ACC_INT_2_PIN 13, VIB_MOTOR_PIN 17 BATT_ADC_PIN 9, CHRG_STATUS_PIN 10, USB_DET_PIN 21 DISPLAY_WIDTH 200, DISPLAY_HEIGHT 200 Board in Arduino: ESP32S3 Dev Module, Flash Size 8MB (64Mb), Partition 8M with spiffs Bootloader: hold Back+Up > 4s, release Back first. Reset: same hold, release Up first. loop() must stay empty.
開新對話。整段貼。之後每句都講：用上面硬件卡。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
19 / 24
Notes: 叫學員開新對話，將呢張卡整段貼上去，叫 AI 唔好改 pin。之後每句都講「用上面硬件卡」。卡入面嘅 pin 嚟自程式庫 config.h，ARDUINO_ESP32S3_DEV。Arduino 板係 ESP32S3 Dev Module，Flash Size 8MB (64Mb)，Partition 8M with spiffs。入 bootloader：按住 Back+Up 超過 4 秒，先放 Back。重開：同樣按住，先放 Up。loop() 必須留空。

## Slide 20
MISSION 4
Save As，貼卡，再貼呢句
1
打開官方錶面示例，Save As 一個新 sketch。
2
settings.h 留喺 .ino 隔離。
3
先貼硬件卡，再貼右邊呢句。
4
入 bootloader（先放 Back），然後上載。
5
上載完成，重開（先放 Up），等畫面。
硬件卡貼完，再貼呢句 「我的名字」改成你個名
「用上面硬件卡。在 drawWatchFace() 畫一個名牌錶面：上半寫我的名字，下半寫小時同分鐘，小於 10 要補 0。黑白。200×200。唔好改 pin，唔好改 loop()。」
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
20 / 24
Notes: 打開官方錶面示例，Save As 一個新 sketch。settings.h 要同 .ino 並排，唔好漏。先貼硬件卡，再貼呢句 prompt。貼之前可以將「我的名字」改成自己個名。然後按 bootloader 步驟上載（先放 Back），上載完成後重開（先放 Up）。prompt 原文：用上面硬件卡。在 drawWatchFace() 畫一個名牌錶面：上半寫我的名字，下半寫小時同分鐘，小於 10 要補 0。黑白。200×200。唔好改 pin，唔好改 loop()。

## Slide 21
電子紙規矩
黑白、慢刷、畫完就瞓
1
只得黑白，200×200。
2
全刷比 LCD 慢。唔好喺 loop 狂叫 display.display。
3
程式庫畫完錶面就 deep-sleep。醒係掣或者計時，唔係轉緊嘅 loop。
4
圖：先轉 1-bit，再用 image2cpp，輸出 Arduino code。#include 個 .h，然後 display.drawBitmap(x, y, array, w, h, color)。
5
字型：truetype2gfx，然後 display.setFont(&FontName)。記得個 &。
官方 create-watchface 頁提到嘅社區工具
Watchy Watchface Designer：拖放，匯出 Arduino 專案。WatchySim：冇錶都可以試。網址唔寫，去 https://watchy.sqfmi.com/docs/create-watchface
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
21 / 24
Notes: 電子紙規矩，一張卡講完。只得黑白，200×200。全刷比 LCD 慢，唔好喺 loop 狂叫 display.display。程式庫畫完錶面就 deep-sleep。醒係掣或者計時，唔係轉緊嘅 loop。圖：先轉 1-bit，再用 image2cpp，輸出 Arduino code，#include 個 .h，display.drawBitmap(x, y, array, w, h, color)。字型：truetype2gfx，然後 display.setFont(&FontName)，記得個 &。官方 create-watchface 頁提到 Watchy Watchface Designer（拖放，匯出 Arduino 專案）同 WatchySim（冇錶都可以試）。唔好自己作佢哋嘅網址。頁：https://watchy.sqfmi.com/docs/create-watchface

## Slide 22
排錯速查
卡住先對呢六樣
冇串口
數據線。換 USB 口。再入 bootloader，先放 Back。
上載失敗 / 板錯
ESP32S3 Dev Module、8MB、8M with spiffs。裝嘅係 Espressif 嘅 esp32，唔係 Arduino ESP32 Boards。
畫面空白或者條紋
重新坐低 FPC。金腳向上，黑扣鎖實。唔好屈玻璃。
等 1 分鐘時間仍然錯
所以先有 Wi-Fi 同 NTP。firmware 選單有設時間先用，冇就唔好估名。
Wi-Fi 逾時
字串係 Setup failed & timed out! 然後 Erase Wifi Config。
殼收唔埋
停。唔好硬撬。再收電池線。檢查螢幕有冇伸出錶帶孔。
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
22 / 24
Notes: 巡場用呢張。冇串口：數據線、換 USB 口、再入 bootloader（先放 Back）。上載失敗或者板錯：ESP32S3 Dev Module、8MB、8M with spiffs，而且裝咗 Espressif 嘅 esp32，唔係 Arduino ESP32 Boards。畫面空白或者條紋：重新坐低 FPC，金腳向上，黑扣鎖實，唔好屈玻璃。等 1 分鐘時間仍然錯：所以先有 Wi-Fi 同 NTP。firmware 選單有設時間先用，冇就唔好估名。Wi-Fi 逾時字串：Setup failed & timed out! 然後 Erase Wifi Config。殼收唔埋：停，唔好硬撬，再收電池線，檢查螢幕有冇伸出錶帶孔。

## Slide 23
今日做完，交代
畀隔離位睇你個錶面
1
畀隔離位睇
將你畫嘅名牌錶面，畀隔離位睇一次。
2
想放上 gallery
官方要一張 200×200 黑白 bmp 或 gif，加埋 source。就係：screenshot、GitHub repo、加一條 entry。
3
屋企先玩
電量用 getBatteryVoltage()。圖標用 image2cpp。天氣要 Wi-Fi 通咗先。
gallery 頁：https://watchy.sqfmi.com/docs/create-watchface
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
23 / 24
Notes: 收工：叫每人畀隔離位睇吓自己個錶面。如果有 GitHub，官方 gallery 要一張 200×200 黑白 bmp 或 gif，加埋 source。流程只講到：screenshot、GitHub repo、加一條 entry。唔好自己作 PR 細節。頁：https://watchy.sqfmi.com/docs/create-watchface屋企先玩：getBatteryVoltage() 睇電量、image2cpp 做圖標、天氣要 Wi-Fi 通咗先。

## Slide 24
資源
官方頁，返去對返
Getting started
https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
Hardware
https://watchy.sqfmi.com/docs/hardware
Create a watch face
https://watchy.sqfmi.com/docs/create-watchface
程式庫
https://github.com/sqfmi/Watchy
Watch faces gallery
https://watchy.sqfmi.com/watchfaces/
鋁殼組裝影片
https://www.youtube.com/watch?v=rbVr9eVb72M
學造工作室 · Watchy 親手玩 https://watchy.sqfmi.com/docs/getting-started
24 / 24
Notes: 收工留呢張。所有網址都係官方或者今日講過嘅影片，唔好自己加。Getting started、Hardware、Create a watch face、程式庫、watch faces gallery、鋁殼影片。